## Slide 1
多协议统一终端
PUT
基于异构多核架构的 anyMSG 智能网关
Milk-V Duo 256M · 双核异构 RISC-V
Linux 大核负责多物理接口收发
FreeRTOS 小核负责实时路由调度
共享内存 v2 · Frame Pool + Descriptor Ring
40B
anyMSG 帧头
12路
RX/TX 描述符环
32KB
Frame Pool
0拷贝
跨核流转
埃泰克“火种计划”技术创新大赛 · 项目答辩
PUT · 多协议统一终端
P1 · 0:00-0:30
Notes: 尊敬的各位评委老师，大家好。今天汇报的是多协议统一终端 PUT。 核心思路是把 Linux 大核的适配能力与 FreeRTOS 小核的实时性结合起来，形成面向车载与工业现场的多协议智能网关。

## Slide 2
行业痛点：车载与工业现场的“巴别塔困境”
协议碎片化、实时抖动、低功耗矛盾共同限制网关产品化
P2
协议碎片化 CAN / RS485 / Bluetooth / 4G / Ethernet 并存，传统方案堆叠转换器，拓扑混乱、维护成本高。
实时性不可控 单核网关同时处理大吞吐 I/O 与控制帧，容易出现调度延迟和抖动，核心控制链路风险上升。
低功耗难落地 长期物理监听与超低功耗待机相互冲突，传统设计难以兼顾快速唤醒与低能耗。
我们的破局点
统一 anyMSG + AMP 双核协同 + 零拷贝 IPC，让复杂接入与实时路由彻底解耦。
PUT · 多协议统一终端
P2 · 0:30-1:15
Notes: 这一页讲痛点：现场最难的不是单一协议，而是多协议、多接口、多时序要求同时存在。 PUT 的价值就是把协议差异留在大核，把实时路由交给小核。

## Slide 3
产品定义：四维跃迁与 v1→v2 架构升级
不是概念堆砌，而是从历史原型到工程主线的自我革新
P3
统一协议 anyMSG 统一帧
CID 分段寻址
双核协同 Linux 吞吐接入
FreeRTOS 实时路由
零拷贝 IPC Frame Pool
Descriptor Ring
可观测与低功耗 旁路 Web 监控
独立功耗控制
v1 历史原型
v2 主线架构
96B 固定 unified_frame_t
CAN 中心原型
多协议载荷受限
小核绑定物理 CAN
耦合设备驱动
变长 anyMSG
40B 帧头 + Payload
64×512B Frame Pool
12 路 Descriptor Ring
小核只做内存路由
Linux 统一物理收发
升级结论 PUT v2 把“协议接入、数据搬运、实时路由、状态观测”拆成清晰边界，新增物理接口时不修改小核核心逻辑。
PUT · 多协议统一终端
P3 · 1:15-2:00
Notes: 这一页要强调项目不是纸面设计，而是从 v1 原型发现限制，再升级到 v2 主线架构。 v2 的关键是可变长、零拷贝和小核全内存路由。

## Slide 4
系统全景架构：协议边界与 AMP 主链路
外部车载协议在 Linux 适配器层终止；anyMSG 只作为网关内部骨架流转
P4
Linux 大核 接入/出口（协议收费站）
• SocketCAN / 诊断栈终止 ISO‑TP
• 解包 UDS / J1939 / Modbus 载荷
• 适配 CAN / RS485 / Bluetooth / 4G
• 分片重组、MTU 适配、封包发送
共享内存 IPC v2（内部高速公路）
Frame Pool：64 × 512B
RX/TX Descriptor Ring：6+6 路
Pending Bitmap：丢门铃兜底
Reclaim Ring：资源生命周期回收
承载对象：完整 anyMSG，不承载外部协议半包
FreeRTOS 小核 路由（不碰外部协议）
• 读取完整 Descriptor
• TTL / CRC / epoch 校验
• CID 查表路由
• 优先级队列与调度
• 不做 ISO‑TP 拼包、不解析 UDS 业务
协议转换边界：anyMSG 是内部高速公路；外部汽车总线协议在 Linux 适配器“收费站”完成换乘。
PUT · 多协议统一终端
P4 · 2:00-2:50
Notes: 这一页是总架构。Linux 处理外部接口和大吞吐，FreeRTOS 处理实时调度。 共享内存承载数据，Mailbox 只当门铃，从而避免把邮箱变成低吞吐的数据通道。

## Slide 5
anyMSG 与 C 适配器：内部骨架 ≠ 外部分片协议
Type 表示业务语义，SOF/DATA 只服务非 CAN 流式链路；绝不在 CAN 总线上叠两层分片
P5
anyMSG 统一帧结构
magic
len
src_cid
dst_cid
type
time
crc
payload
CID 分段寻址
目的地址首字节直接映射物理出口：0x20~0x3F → CAN，0x80~0x9F → Bluetooth。小核只读 destination_cid 查表路由，不解析 payload。
Type 只描述内部载荷语义
0x4B / 0x4C / 0x4D 是内部语义标签：外部 ISO‑TP、UDS、J1939 在 Linux 侧已终止并重组；小核只路由完整 anyMSG。
physical_interface_adapter_t
get_mtu() / decode_rx() / reassemble()
encapsulate() / fragment_tx() / send()
外部协议差异全部在大核适配器层消化
新增协议 = 新增适配器
小核路由核心零改动
PUT · 多协议统一终端
P5 · 2:50-3:30
诊断流转示例
外部 ISO‑TP 多帧 → SocketCAN/诊断栈重组 → 提取纯净 UDS Payload → 打 anyMSG(type=0x4C) → Frame Pool → 小核 CID 路由
Notes: 这一页讲解耦。anyMSG 统一内部数据模型，C 适配器隔离外部协议差异。 评委如果问扩展性，回答新增协议只需要新增适配器，小核核心不变。

## Slide 6
共享内存 IPC v2：零拷贝生命周期与非一致 Cache 对策
64B 对齐只是第一步；正确性来自软件 Cache 维护、原子位操作与回收闭环
P6
region_header
frame_pool[64][512] · 32KB
rx_rings[6] + tx_rings[6]
rx_pending_bitmap / tx_pending_bitmap
reclaim_ring
共享内存区域布局
64B Descriptor 核心字段
frame_id / frame_offset
frame_length / priority
ttl / epoch / flags
crc16 / source_ring
target_ring / drop_reason
数据生命周期
1. Linux 接入层
写 Frame Pool
2. 放入 RX Ring
置 Pending Bit
3. Mailbox 门铃
唤醒小核
4. 小核查表调度
写 TX Ring
5. Linux 出口发送
Reclaim 回收
PUT · 多协议统一终端
P6 · 3:30-4:20
Non-cache-coherent 跨核正确性
Descriptor / bitmap 64B 对齐隔离伪共享；Linux 写后 Cache Flush，小核读前 Cache Invalidate；pending_bitmap 使用 Atomic Bitwise Operations，清零前二次 read_idx 校验，避免丢帧与并发竞态。
Notes: 这一页是硬核实现页。要突出 put_shm_region_t 的 ABI 布局。 核心是大核写一次数据，小核只搬描述符；Reclaim 环负责资源回收。

## Slide 7
FreeRTOS 小核调度：实时路由、防饥饿与 Fail-safe
控制帧优先 + Epoch 校验 + Bus‑Off 隔离，防止旧指令重放与局部故障扩散
P7
输入扫描 Pending Bitmap
RX Ring drain
Descriptor 校验
路由决策
CID 查表
TTL / epoch
type=0x00 消费
旧纪元帧丢弃
出口分发 写目标 TX Ring
置 tx_pending_bitmap
Doorbell 通知大核
P0 紧急控制 配额 16
P1 高优先业务 配额 12
P2 普通业务 配额 8
P3 日志状态 配额 4
端心跳消费 小核主动消费 type=0x00 心跳帧，维护端设备在线状态，不生成 type=0x01 响应，避免业务链路被心跳干扰。
防饥饿配额 优先级越高配额越大；低优先级仍保留最低通道，防止高频控制帧把状态日志完全饿死。
Fail-safe 恢复
• Epoch 校验：desc.epoch ≠ current_epoch 立即丢弃并走 Reclaim，防止重启后旧控制指令重放。
• CAN Bus‑Off：大核 SocketCAN 订阅错误帧，restart-ms 100 自恢复；接口 Offline 时快速释放 Frame，不阻塞其他通道。
PUT · 多协议统一终端
P7 · 4:20-5:10
Notes: 这一页展示小核作为实时调度大脑。 重点讲 P0 到 P3 的优先级和 16:12:8:4 的动态配额，说明既保证实时控制，又不让低优先级完全饥饿。

## Slide 8
旁路监控、异常统计与 Reclaim 回收闭环
每一次消费/丢弃都回写回收描述符：宁可限流，绝不泄漏
P8
旁路监控边界 Web 后端：Rust + Axum / Tokio
Web 前端：Vue3 + Vite
数据源：只读 /run/put/status/ 与日志
安全边界：不读写共享内存、不影响路由调度
核心只读 API /api/modules · /api/ipc-status · /api/route-status
五大类异常指标统计
接入层 解包错误 / 重组超时 / CRC 错误
共享内存 Frame Pool 满 / RX/TX Ring 满 / 描述符校验失败
小核路由 无路由丢弃 / 心跳丢失 / TTL 过期
资源回收闭环
小核消费、TTL 过期、无路由或鉴权失败时，必须向 Reclaim Ring 回写 64B 回收描述符：frame_id + drop_reason。Linux 周期性 drain 并释放 Frame Pool。
系统状态 Linux 心跳 / 小核健康 / 端设备在线表
PUT · 多协议统一终端
P8 · 5:10-5:50
DEGRADED_RECLAIM_FULL
Reclaim Ring 满 → 小核暂停消费新 RX → 局部背压熔断 → 大核清出空间后恢复。策略：宁可限流，绝不泄漏。
可观测闭环
30+ 指标覆盖接入层、共享内存、小核路由、资源回收与系统状态；每个 drop reason 都可审计、可定位、可复盘。
Notes: 这一页讲运维能力。强调 Web 旁路只读，不干扰主链路。 异常指标覆盖接入层、共享内存、小核路由、资源回收和系统状态。

## Slide 9
独立功耗管理架构：外部协处理器与分层电源域控制
划清主传输链路与功耗控制边界，攻克车载终端“超低静态电流与即时唤醒”矛盾
P9
PUT · 多协议统一终端
P9 · 5:50-6:35
核心模块定位：C51 独立功耗唤醒总控
C51 作为超低功耗唤醒控制核心，独立维持外部监听。
不参与协议转换、共享内存 IPC 或路由调度，保持主链路逻辑精纯。
硬解耦分层电源域控制（Power Domain Gating）
空闲或休眠指令到达后，外部功耗管理电路门控 Milk‑V Duo 高能耗电源域。
静态待机仅保留 C51，整机进入 μA 级极低监测电流。
主传输链路休眠时的硬件唤醒闭环
→
→
→
→
唤醒源
CAN / RS485 传感器触发
C51 μA
异步监听 状态机自理
PMIC
电源域门控 硬触发上电
Milk‑V Duo
秒级冷启动 系统重载初始化
Linux 接入层
平滑接管 恢复主链路
深度静默
主 SoC 深睡眠/断电，协议与路由主链路完全静默。
多源异步硬唤醒
C51 捕捉总线活动、串口脉冲或外部传感信号后直接拉起 PMIC。
Fail-safe 就绪
唤醒后完成重载初始化，再将总线控制权安全移交大核接入层。
功耗控制边界：C51 只负责“监听—上电—移交”，anyMSG / IPC / 小核路由链路在主控上电后才恢复工作。
Notes: 这一页讲低功耗控制边界。C51 是独立的唤醒控制核心，不进入 anyMSG、共享内存 IPC 和小核路由主链路。
系统空闲时，外部功耗管理电路门控 Milk‑V Duo 的高能耗电源域，整机只保留 C51 进行微安级监听。
当 CAN、RS485 或传感器触发时，C51 硬拉起 PMIC，主控完成秒级启动和初始化，再把总线控制权安全移交回 Linux 接入层。

## Slide 10
工程落地：Nix 工具链的可追溯交付价值
不是炫技，而是面向车载软件流程的版本锁定、可复现与 Traceability
P10
Linux 用户态 riscv64-unknown-linux-gnu-gcc
大核应用 / 协议适配器 / CLI
FreeRTOS 小核 riscv64-none-elf-gcc
小核 ELF / 裸机链接 / 路由任务
Web 静态后端 riscv64-unknown-linux-musl-gcc
Rust Axum / 静态链接 / rootfs 运行
$ nix develop
$ cmake -S . -B build
$ cmake --build build
$ ctest --test-dir build
$ ./scripts/package_rootfs.sh
自动化开发流
• tasks.json 一键构建 Host 模拟器
• RISC‑V 目标编译与打包
• ctest 覆盖 anyMSG 编解码、分片重组、共享内存模型
• 构建命令与工具链版本进入项目基线，可被审计追溯
车载工程价值
对齐 ISO 26262 流程关注点：工具链版本锁定、构建输入可追溯、CI / 产线 / 开发机环境一致。Nix 将 Linux GCC、小核 ELF 编译器、Rust/Node 依赖全部代码化，降低基线漂移与交付风险。
PUT · 多协议统一终端
P10 · 6:35-7:10
Notes: 这一页强调工程素养。Nix 让环境可复现，CMake/ctest 让测试和构建自动化。 比赛答辩时，工程落地页能区分 PPT 项目和真正可交付项目。

## Slide 11
商业价值：车载与工业物联网的统一网关底座
一套异构网关架构，同时服务车载 T-Box 与工业现场升级
P11
车载智能网关 / T-Box 统一 CAN / UDS 控制网络与 Wi‑Fi / Bluetooth / 4G 数据链路，保障控制实时性与安全隔离。
工业 4.0 异构物联网 打通 RS485 仪表、以太网 PLC 与无线传感网络，低成本完成传统现场的网络化升级。
国产化与高性价比 基于国产 RISC‑V 异构双核平台，用低成本硬件承载多协议软路由能力。
降本
减少转换器堆叠
降抖
控制链路更稳定
可扩展
新增接口不改小核
PUT · 多协议统一终端
P11 · 7:10-7:45
Notes: 这一页讲应用场景：车载和工业两条主线。 不要夸大市场数字，重点讲架构复用、降本、实时和国产化价值。

## Slide 12
传承火种，连接未来
多协议统一终端（PUT）
统一 anyMSG 物理与业务解耦
AMP 双核 吞吐与实时解耦
共享内存 v2 跨核零拷贝流转
工程化落地 低功耗 / Nix / Web 可观测
感谢各位评委老师的聆听！
请各位老师批评指正。
PUT · 多协议统一终端
P12 · 7:45-8:30
Notes: 最后总结不要再展开技术细节，快速回扣四个成果：anyMSG、AMP 双核、共享内存、工程化。 结束语要自信，进入 Q&A。